## Slide 1: Jungwoo choi Sangmyung University jw010803@gmail.com
System Semiconductor Engineering
HW PPT

## Slide 2: RARS example
01.32bit_adder
`timescale 1ns/100ps
module cla_32bit(
a,
b,
ci,
sum,
c
);
input [31:0] a, b;
input ci;
output [31:0] sum;
output c;
wire [3:0] w_carry;
cla_8bit CLA_8bit_01 (a[7:0], b[7:0], ci, sum[7:0], w_carry[0]);
cla_8bit CLA_8bit_02 (a[15:8], b[15:8], w_carry[0], sum[15:8], w_carry[1]);
cla_8bit CLA_8bit_03 (a[23:16], b[23:16], w_carry[1], sum[23:16], w_carry[2]);
cla_8bit CLA_8bit_04 (a[31:24], b[31:24], w_carry[2], sum[31:24], c);
endmodule
RTL
32bit 캐리 예측 가산기 이다. Ci 가 캐리이고 w 캐리를 저장하는 배열이다. 이 가산기는 8bit 가산기로 4개로 구성 되어있으며, 8bit 가산기는 8개의 full_adder 로 구성 되어있다.
또한 8bit 가산기 는 캐리 예측 가산기도 연결 되어있는데 캐리 예측 가산기는 각 비트를 계산해서 캐리가 발생할지 캐리가 전달될 지 미리 계산하는 가산기 이다.
이 RTL코드는 처음에 8비트 가산기를 이용해서 [7:0] 비트 까지의 연산 결과와 캐리를 구하고 구한 결과들을 다음 8비트 가산기에 넘겨준다. 넘겨받은 결과를 이용해 다시 연산하여 결과를 구하는 방식으로 구성되있다.
Comment

## Slide 3: RARS example
01.32bit_adder
`timescale 1ns/100ps
module testbench;
reg [31:0] a, b;
reg ci;
wire [31:0] sum;
wire c;
cla_32bit u_32bit_adder(
.a(a),
.b(b),
.ci(ci),
.sum(sum),
.c(c)
);
initial begin
$fsdbDumpfile("testbench.fsdb");
$fsdbDumpvars(0);
end
Testbench
Timescale을 1ns/100ps 로 설정하였다.
Cla_32bit 모듈을 인스턴스 해주었다.
이 신호가 fsdb 파일에 저장될수 있게 하였다.
Comment

## Slide 4: RARS example
01.32bit_adder
#10 a = 32'd1 ; b = 32'hFFFFFFFF; ci = 1'd1;
#10 a = 32'd1234 ; b = 32'd1234; ci = 1'd0;
#10 a = 32'hFADECBAA; b = 32'hADCBEBAA; ci = 1'd1;
#10 a = 32'hF000000F ; b = 32'h0FFFFFF0; ci = 1'd1;
#10 a = 32'h0F0F0F0F; b = 32'hF0F0F0F0; ci = 1'b1;
#10 a = 32'h0F0F0F0F; b = 32'hF0F0F0F0; ci = 1'b0;
#10 a = 32'd0 ; b = 32'd0; ci = 1'd0;
#10 a = 32'd0 ; b = 32'd0; ci = 1'd1;
#10 a = 32'hFFFFFFFF ; b = 32'hFFFFFFFF; ci = 1'd0;
#10 a = 32'hFFFF0000 ; b = 32'h0000FFFF; ci = 1'd0;
Testbench factor

## Slide 5: RARS example
01.32bit_adder
Comment:
기존 테스트벤치에 존재하던 a,b 값을1과 ffffffff의 순서를 바꿔서 더해보았고, 처음
ci를 1로 설정하였다. Cla32bit는 cla8bit 으로 이루어져 있기 때문에 가장 처음에는
00000001 과 11111111 그리고 carry in 인 1의 합 연산이 이루어지게 된다. 이를 통해
100000001 이라는 결과가 나오게 되고 8비트를 초과한 값인 맨 앞의 1은 다음 carry
In 이 되게 된다. 계속 계산을 진행 하면 총 합은 00000001 이 나오게 되고 최종 캐리
아웃은 1 이 나온다.
다음 두 factor 는 랜덤한 10진수 , 16진수끼리 더하도록 만들었다
첫번째 facto는 10진수 1234를 두개 더하는 연산을 수행하도록 하였고 결과인 2468
은 16진수로 변환하면 9a4 가 나오니 합이 제대로 나왔다고 볼 수있다.
두번쨰 factor인 fade_cbaa 와 adcb_ebaa 는 ci 를 1로 설정하여 계산을 진행하였다.

## Slide 6: RARS example
01.32bit_adder
Comment:
4번째 factor 에서는 처음으로 0f 와 f0 과1 의 합을 계산하게 되는데 이때 결과값은
100000000이 나오게 되고 맨앞의 비트는 8비트를 초과하니 다음 연산할때 필요한
Carry로 빠지게 된다 앞으로 진행 하는 모든 연산도 결과가 ff 에서 carry 인 1을
더하는 연산이기 때문에 결과는10000 … 0000 이 나오게 되고 1은 32bit를 초과하게
되어서 짤리게 되고 결과는 0만 남으니 sum 의 값은 0으로 출력된다.
5,6번째 factor는 두 입력값은 같이하고 carry 만 차이나게 설정했다. 앞선 4번째 factor
와 마찬가지로 ci가 1 일때는 결과가 0 이 되지만 만 ci 가 0일 때는 ffffffff가 나오게 된다.

## Slide 7: RARS example
01.32bit_adder
Comment:
7,8 번째 facotr는 두 입력 모두 0이고 carry in 값만 차이나게 만들었다.
두 입력 모두 0이기 때문에 carry in의 값에 따라 결과가 바뀌게 되었다.
9번째 factor는 두 입력을 fffffff로 설정하였고 carry in 도 0으로 설정하였다.
첫번째로 1111111과 11111111을 더하기 때문에 결과가 fe 가 되고 carry가 1이되기
때문에 앞에서 할 연산들은 모두 ff 로 통일되고 carryout도 1이되게된다.
10번째 factor는 ffff0000 과 0000ffff 이다. Carry가 없기 때문에 결과는 ffffffff가 나올것
이라고 예상하고 예상대로 결과가 나왔다.

## Slide 8: RARS example
02.32bit_subtractor
`timescale 1ns/100ps
module sub_32bit(
a,
b,
result
);
input [31:0] a, b;
output [31:0] result;
wire [31:0] inv_b;
cla_32bit u_adder_32bit(
.a(a),
.b(inv_b),
.ci(1'b0),
.sum(result),
.c()
);
assign inv_b = (~b) + 1;
endmodule
RTL

## Slide 9: RARS example
02.32bit_subtractor
// Put your testbench
#10 a = 32'hFFFFFFFF; b = 32'hFFFFFFFF;
#10 a = 32'h00000000; b = 32'hFFFFFFFF;
#10 a = 32'h00000000; b = 32'h00000001;
#10 a = 32'h0000000A; b = 32'h00000001;
#10 a = 32'hFFFFFFFF; b = 32'h0F0F0F0F;
#10 a = 32'hF0F0F0F0; b = 32'hFFFFFFFF;
#10 a = 32'd12; b = 32'd12;
#10 a = 32'hFFFFFFFF; b = 32'hAAAAAAAA;
#10 a = 32'd1010; b = 32'd1011;
#10 a = 32'h0A0B0C0D; b = 32'hA0B0C0D0;
#10
// Example 10 cases
Testbench factor

## Slide 10: RARS example
02.32bit_subtractor
Comment:
가장 처음 factor 는 ffff_ffff 를 두개 이용하였고, 같은 수를 뺏으니 예상되는 결과도 0 이었고 결과도 0이 나오게 되었다.
두번째 factor 는 0에서 ffff_ffff를 빼는 것 이었다. Ffff_ffff를 2의 보수를 취하여 0000_0001 을 구할 수 있었고, 2의 보수를 취하였으니 두 수의 합으로 변하여
1 이라는 결과를 얻을 수 있었다
세번째 factor 는 0 에서 1을 빼는 것이다. 1을 2의보수로 취하여 ffff_ffff를 구할 수 있었고 두 수의 합을 계산하여 ffff_ffff 라는 결과를 얻을 수 있었다.
네번째 factor 는 16진수 a 와 1이다. A는 10진수로 생각하면 10 이고 1은 10진수와 16진수가 같기 때문에 두 수의 차는 9 라고 예상하였고 결과도 똑같이 얻을 수
있었다.
다섯번째 factor 는 ffff_ffff 와 0f0f_0f0f 이다. 단순 계산으로도 f0f0_f0f0 이라는 결과가 예상되었고 , 결과도 같다는 걸 알 수 있다.

## Slide 11: RARS example
02.32bit_subtractor
Comment:
여섯번째 factor는 f0f0_f0f0 과 ffff_ffff 이다. 단순 계산이 복잡하므로 2의 보수로 변화 시키면0000_0001 이다. 따라서 두 수를 더하면 f0f0_f0f1 이라는 결과가 예상되고
같은 결과를 얻을 수 있었다.
7번째 factor 는 두 입력값 모두 c 이다. 두 입력이 모두 같기 때문에 결과는 0 이라고 예상하였고 같은 결과를 얻을 수 있었다.
8번째 factor 는 ffff_ffff 와 aaaa_aaaa 이다. F는 16진수로 15 이고 a는 10 이기 때문에 두 수의 차인 5가 반복되는 결과를 예상할 수 있었고, 5555_5555 를 구할 수 있었다.
9번째 요소는 10진수 1010 과 1011 이다. 두 입력의 차이가 1이고 , a<b 이기때문에 결과는 ffff_ffff 라고 예상하였고 , 동일한 결과를 얻을 수 있었다.
10번째 요소는 0a0b_0c0d 와 a0b0_c0d0 이다.

## Slide 12: RARS example
03.32bit_ALU
`timescale 1ns/100ps
module alu_32bit(
a_in,
b_in,
ALUControl,
result,
aN,
aZ,
aC,
aV
);
input [31:0] a_in, b_in;
input [2:0] ALUControl;
output reg [31:0] result;
output reg aN, aZ, aC, aV; // FLAG
wire N, Z, C, V;
wire [31:0] add_sub_b;
wire [31:0] adder_result, and_result, or_result, SLT_result;
assign add_sub_b = (ALUControl == 3'b001 || ALUControl == 3'b101) ? ~b_in + 32'h1 : b_in;
cla_32bit u_add_32bit_add(
.a(a_in),
.b(add_sub_b),
.ci(1'b0),
.sum(adder_result),
.N(N),
.Z(Z),
.C(C),
.V(V)
);
RTL
always@(*)
begin
if (ALUControl == 3'b000 || ALUControl == 3'b001 || ALUControl == 3'b101) begin
{aN, aZ, aC, aV} = {N, Z, C, V};
end
else if (ALUControl == 3'b010) begin
aN = and_result[31];
aZ = (and_result == 32'h0) ? 1'b1 : 1'b0;
aC = 1'b0;
aV = 1'b0;
end
else if (ALUControl == 3'b011) begin
aN = or_result[31];
aZ = (or_result == 32'h0) ? 1'b1 : 1'b0;
aC = 1'b0;
aV = 1'b0;
end
else begin
{aN, aZ, aC, aV} = 4'h0;
end
end
assign and_result = a_in & b_in;
assign or_result = a_in | b_in;
assign SLT_result = aN ^ aV;
always@(*) begin
case(ALUControl)
3'b000 : result = adder_result; // add
3'b001 : result = adder_result; // sub
3'b010 : result = and_result; // and
3'b011 : result = or_result; // or
3'b101 : result = SLT_result; // SLT
default : result = 32'h0000_0000;
endcase
end
endmodule

## Slide 13: RARS example
03.32bit_ALU
Alu 는 산술 논리 장치를 뜻함. Alu는 두 입력값을 ALUcontorl 을 통해서 덧셈을 할지, 뺄셈을 할지 , And 연산을 할지, or 연산을 할지, SLT 연산을 할지 선택함.
또한 ALU는 연산을 한 후 N,Z,C,V 플래그 세팅도 가능함
위 RTL 코드는 따로 subtractor 모듈을 인스턴스 하지 않고 모듈 내에서 b가 음수라면 2의보수를 취하게 만드는 코드를 사용했음. 따라서 cla_32bit 모듈만 인스턴스 하였음.
AND 연산은 & 기호를, OR 연산은 | 기호를 이용해 결과를 얻어낼 수 있게 설계하였고. SLT는 aN 과 aV를 XOR 시켜 결과를 얻어낼 수 있게 만듬
RTL comment

## Slide 14: RARS example
03.32bit_ALU
`timescale 1ns/100ps
module testbench;
reg [31:0] a_in, b_in;
reg [2:0] ALUControl;
wire [31:0] result;
wire N, Z, C, V;
alu_32bit u_32bit_ALU(
.a_in(a_in),
.b_in(b_in),
.ALUControl(ALUControl),
.result(result),
.aN(N),
.aZ(Z),
.aC(C),
.aV(V)
);
initial begin
$fsdbDumpfile("testbench.fsdb");
$fsdbDumpvars(0);
end
initial begin
//Example 1
ALUControl = 3'b000; a_in = 32'd2; b_in = 32'd5;
#10 ALUControl = 3'b001; a_in = 32'd2; b_in = 32'd5;
#10 ALUControl = 3'b010; a_in = 32'd2; b_in = 32'd5;
#10 ALUControl = 3'b011; a_in = 32'd2; b_in = 32'd5;
#10 ALUControl = 3'b101; a_in = 32'd2; b_in = 32'd5;
Testbench
//Example 2
#10 ALUControl = 3'b000; a_in = 32'd3; b_in = -32'd2;
#10 a_in = 32'h7fff_ffff; b_in = 32'h7fff_ffff;
#10 ALUControl = 3'b001; a_in = 32'd3; b_in = 32'd3;
#10 ALUControl = 3'b010; b_in = -32'd5;
#10 ALUControl = 3'b011; b_in = -32'd2;
#10 ALUControl = 3'b101; b_in = 32'd0;
// Put your testbench
#10 ALUControl = 3'b000; a_in = 32'd3; b_in = 32'd5;
#10 ALUControl = 3'b001; a_in = 32'd10; b_in = 32'd6;
#10 ALUControl = 3'b010; b_in = 32'd5;
#10 ALUControl = 3'b011; b_in = 32'd10;
#10 ALUControl = 3'b000; a_in = 32'd3; b_in = -32'd5;
#10 ALUControl = 3'b001; a_in = 32'd10; b_in = 32'd10;
#10 ALUControl = 3'b010; a_in = 32'hFFFFFFFF; b_in = 32'h0F0F0F0F;
#10 ALUControl = 3'b011; a_in = 32'h000FFF00; b_in = 32'hFF0FF00F;
#10 ALUControl = 3'b101; a_in = 32'd3; b_in = 32'd10;
#10 ALUControl = 3'b010; a_in = 32'd0 ; b_in = 32'd0;
#10
#10
// Example 10 cases
#10 $finish;
end
endmodule

## Slide 15: RARS example
03.32bit_ALU
#10 ALUControl = 3'b000; a_in = 32'd3; b_in = 32'd5;
#10 ALUControl = 3'b001; a_in = 32'd10; b_in = 32'd6;
#10 ALUControl = 3'b010; b_in = 32'd5;
#10 ALUControl = 3'b011; b_in = 32'd10;
#10 ALUControl = 3'b000; a_in = 32'd3; b_in = -32'd5;
#10 ALUControl = 3'b001; a_in = 32'd10; b_in = 32'd10;
#10 ALUControl = 3'b010; a_in = 32'hFFFFFFFF; b_in = 32'h0F0F0F0F;
#10 ALUControl = 3'b011; a_in = 32'h000FFF00; b_in = 32'hFF0FF00F;
#10 ALUControl = 3'b101; a_in = 32'd3; b_in = 32'd10;
#10 ALUControl = 3'b010; a_in = 32'd0 ; b_in = 32'd0;
#10
#10
Testbench factor

## Slide 16: RARS example
03.32bit_ALU
Comment:
첫번째 factor a = 3. b = 5 , ALUcontrol 이 000 이기 때문에 더한 결과값을 출력 . 따라서 8이 결과값으로 출력되었다.
두번째 factor a = a, b = 6, Alucontrol 이 001 이기때문에 뺄셈 결과값을 출력. 따라서 4가 결과값으로 출력됨, c플래그가 1이 설정됨
세번째 factor a = a, b = 5, Alucontrol 이 010 이기때문에 AND 연산 결과값을 출력. A = 1010 이고 b = 0101 이다(상위 28비트는 전부 0 ). AND 연산은 두 값이 모두 1일때만
1이 나오기 때문에 모든 값이 0으로 출력, 결과값이 0이기 때문에 Z 플래그 설정됨
네번째 factor a = a, b = a, Alucontrol 이 011 이기때문에 OR 결과값을 출력. 두 값이 모두 같기 때문에 a 그대로 출력

## Slide 17: RARS example
03.32bit_ALU
Comment:
다섯번째 factor a = 3, b = -5. 5는 2의 보수를 취하면 B 가 나옴, ALUcontrol 이 000 이기 때문에 덧셈 수행 , a = 0000_0003 이고 B = ffff_fffb 이기 때문에 제일 하위비트만 고려해
계산하면 e 가 나온다. 따라서 결과는 ffff_fffe 가 나온다. 음수 이기 때문에 N 플래그 설정었다
여섯번째 factor a = a, b = a, ALUcontrol 이 001 이기 때문에 뺄셈 수행 , 두 입력 모두 같은 수 이기 때문에 결과값은 0이 나온다. C 플래그와 Z 플래그 설정됨
일곱번째 factor a = ffff_ffff, b =0f0f_0f0f. ALUcontrol 이 010 이기 때문에 AND 연산 수행 , f는 전부 1이고 0은 전부 0 이기 때문에 결과값은 0f0f_0f0f가 나온다.
여덟번째 factor a= 000f_ff00 , b = ff0f_f00f . ALUcontrol 이 011 이기 때문에 OR 연산 수행, or 연산은 둘중 하나만 1이라도 1이기 때문에 결과는 ff0f_ff0f, 결과가 음수라서 N플래그
설정되었다.
아홉번째 factor a = 3, b = a. Alucontrol 이101 이기때문에 대소비교 연산 수행. 3<a 이기 때문에 결과값 1이 출력됨
열번째 factor a = 0, b= 0 . ALUcontrol 이 010 이기 때문에 AND 연산수행, 0은 32비트 전부0이기 때문에 결과값 0 출력, Z 플래그 설정됨

## Slide 18: RARS example
04.32bit_register
`timescale 1ns/100ps
module register_32bit(
clk,
n_rst,
in,
out
);
input clk, n_rst;
input [31:0] in;
output [31:0] out;
reg [31:0] b;
always@(posedge clk or negedge n_rst)
begin
if (!n_rst) begin
b <= 32'h0000_0000;
end
else begin
b <= in;
end
end
assign out = b;
endmodule
RTL
레지스터 RTL 코드이다. Clk 이 1이 될때마다 B 에 입력값인 in 이 들어가게 되고 이 B 는 다시 out 으로 들어간다
Comment

## Slide 19: RARS example
04.32bit_register
`timescale 1ns/100ps
module testbench;
reg clk, n_rst;
reg [31:0] in;
wire [31:0] out;
register_32bit u_register_32bit(
.clk(clk),
.n_rst(n_rst),
.in(in),
.out(out)
); initial begin
$fsdbDumpfile("testbench.fsdb");
$fsdbDumpvars(0);
end
always #10 clk = ~clk;
initial begin
clk = 1'b0; n_rst = 1'b0;
#7 n_rst = 1'b1;
end
initial begin
wait(n_rst == 1'b1);
#1
@(negedge clk) in = 32'd1;
@(negedge clk) in = 32'd2;
@(negedge clk) in = 32'd5;
@(negedge clk) in = 32'd25;
@(negedge clk) in = 32'd100;
@(negedge clk) in = 32'd15520;
@(negedge clk) in = 32'd60000;
// Put your testbench
// Example 10 cases
#30 $finish;
end
Testbench
Timescale을 1ns/100ps 로 설정하였다.
#10 마다 clk가 반전되게 만들었다.
N_rst 가 1이 될때까지 시다리다가 in 값이 들어가게 만들었다.
이 신호가 fsdb 파일에 저장될수 있게 하였다.
Comment

## Slide 20: RARS example
04.32bit_register
// Put your testbench
@(negedge clk) in = 32'h00000000;
@(negedge clk) in = 32'hFFFFFFFF;
@(negedge clk) in = 32'h01ADEBC8;
@(negedge clk) in = 32'h93AB6231;
@(negedge clk) in = 32'h233DED09;
@(negedge clk) in = 32'd128;
@(negedge clk) in = 32'd256;
@(negedge clk) in = 32'd512;
@(negedge clk) in = 32'd1024;
@(negedge clk) in = 32'd2048;
// Example 10 cases
Testbench factor

## Slide 21: RARS example
04.32bit_register
Comment:
이 레지스터 RTL code는 clk에 따라 동작하기 때문에, clk 이 posedge가 될때 out 값이 변화하고 있다.
또한 테스트 벤치에서 clk 이 negedge 일때 in 값을 변화시켰기 때문에 negedge 마다 값이 변한다

## Slide 22: RARS example
05.32bit_register_file
`timescale 1ns/100ps
module register_file(
clk,
rs1,
rs2,
write_enable,
rd,
rd_data,
rs1_data,
rs2_data
);
input clk, write_enable;
input [4:0] rs1, rs2, rd;
input [31:0] rd_data;
output [31:0] rs1_data, rs2_data;
reg [31:0] mem[31:0];
integer i;
initial
begin
for (i=0;i<32;i=i+1) begin
mem[i] = 32'h0000_0000;
end
end
//write
always@(posedge clk) begin
if (write_enable) begin
mem[rd] <= rd_data;
end
end
//read
assign rs1_data = (rs1 == 5'h0) ? 32'h0 : mem[rs1];
assign rs2_data = (rs2 == 5'h0) ? 32'h0 : mem[rs2];
endmodule
RTL
레지스터 파일의 읽기 쓰기 기능을 수행할 수 있는 모듈이다.
32비트 레지스터가 32개 존재한다. Write_enable 신호가 들어올 때 마다 rd_data 라는 32비트 입력값이 mem 이라는 레지스터 스택의 offset rd 의 위치에 저장된다. 값을 읽어오는 동작은 rs1 과 rs2 동작을 통해서 rs1_data 와 rs2_data 를 제어한다.
Comment

## Slide 23: RARS example
05.32bit_register_file
`timescale 1ns/100ps
module testbench;
reg clk, n_rst, write_enable;
reg [4:0] rs1, rs2, rd;
reg [31:0] rd_data;
wire [31:0] rs1_data, rs2_data;
register_file u_register_file(
.clk(clk),
.rs1(rs1),
.rs2(rs2),
.write_enable(write_enable),
.rd(rd),
.rd_data(rd_data),
.rs1_data(rs1_data),
.rs2_data(rs2_data)
);
initial begin
$fsdbDumpfile("testbench.fsdb");
$fsdbDumpvars(0);
end
always #10 clk = ~clk;
initial begin
clk = 1'b0;;
end
Testbench
initial begin
//write
@(negedge clk) write_enable = 1'b0; rd = 5'h5; rd_data = 32'h12345678;
@(negedge clk) write_enable = 1'b1; rd = 5'h5; rd_data = 32'h12345678;
@(negedge clk) write_enable = 1'b0; rd = 5'ha; rd_data = 32'h1234;
@(negedge clk) write_enable = 1'b1; rd = 5'ha; rd_data = 32'h1234;
@(negedge clk) write_enable = 1'b0; rd = 5'h1; rd_data = 32'h5678;
@(negedge clk) write_enable = 1'b1; rd = 5'h1; rd_data = 32'h5678;
//read
@(posedge clk) rs1 = 5'h3; rs2 = 5'h4; // no data
@(posedge clk) rs1 = 5'h5; rs2 = 5'ha; // data
@(posedge clk) rs1 = 5'h9; rs2 = 5'h7; // no data
@(posedge clk) rs1 = 5'h1; rs2 = 5'h5; // data
@(posedge clk) rs1 = 5'h2; rs2 = 5'h3; // no data
@(posedge clk) rs1 = 5'ha; rs2 = 5'h1; // data
// Put your testbench
// Example 10 cases
#30 $finish;
end
endmodule

## Slide 24: RARS example
05.32bit_register_file
// Put your testbench
@(negedge clk) write_enable = 1'b0; rd = 5'hd; rd_data = 32'hFFFFFFFF;
@(negedge clk) write_enable = 1'b1; rd = 5'hd; rd_data = 32'h00000000;
@(negedge clk) write_enable = 1'b0; rd = 5'he; rd_data = 32'h00000000;
@(negedge clk) write_enable = 1'b1; rd = 5'he; rd_data = 32'hFFFFFFFF;
@(negedge clk) write_enable = 1'b0; rd = 5'h1; rd_data = 32'hF0F0F0F0;
@(posedge clk) rs1 = 5'he; rs2 = 5'h1;
@(posedge clk) rs1 = 5'h5; rs2 = 5'h2;
@(posedge clk) rs1 = 5'ha; rs2 = 5'h8;
@(posedge clk) rs1 = 5'he; rs2 = 5'ha;
@(posedge clk) rs1 = 5'h1; rs2 = 5'hf;
// Example 10 cases
Testbench factor

## Slide 25: RARS example
05.32bit_register_file
Comment:
테스트 벤치의 factor 는 posedge clk 에 동작하는 rd 에 관한 값 5개 , negedge 에 동작하는 값 5개로 설정했다. Rd 의 값을 변환시켜주면서 Rd_data 를 mem 에 넣어주는 과정과 동시에, 이미 입력되었던 write_enable 값은
바뀌지 않기 때문에 enable 신호가 1이 들어오면 레지스터 파일에서 데이터를 읽어올 수 있게 된다. 값을 넣어주는 부분이 끝나면 이제 값을 읽어오는 부분이 실행되는데, rs1 의 경우엔,mem 의 e,5,a,e,1 에 위치한 값을 불러오기 때문에 각각 ffff_ffff, 1234_5678, 1234, ffff_ffff, 5678 의 값이 rs1_data 에 저장될 것 이라고 예측할 수 있었고 rs2의 경우엔 mem의 1,2,8,a,f 에 위치한 5678,0,0,1234,0 의 값이 rs2_data에 저장될 것이라고 예상할 수 있었다. 2,8,f 의 경우에는 따로 rd 를 통해 입력해주지 않았다. 따라서 프로그램이 처음 실행 될 때 mem의 모든 값들을 0으로 초기화 하였기 때문에 0 이 출력되었다.

## Slide 26: RARS example
06.ASYNC_RAM_DP_WBE
`timescale 1ns/1ns
// Dual-port RAM with asynchronous read, syncronous write with byte-enable
module ASYNC_RAM_DP_WBE (q0, d0, addr0, wen0, wbe0, q1, d1, addr1, wen1, wbe1, clk);
parameter DWIDTH = 8; // Data width
parameter AWIDTH = 14; // Address width
parameter DEPTH = (1 << AWIDTH); // Memory depth
parameter MIF_HEX = "";
parameter MIF_BIN = "";
input clk;
input [DWIDTH-1:0] d0; // Data input
input [AWIDTH-1:0] addr0; // Address input
input [DWIDTH/8-1:0] wbe0; // write-byte-enable
input wen0;
output [DWIDTH-1:0] q0;
input [DWIDTH-1:0] d1; // Data input
input [AWIDTH-1:0] addr1; // Address input
input [DWIDTH/8-1:0] wbe1; // write-byte-enable
input wen1;
output [DWIDTH-1:0] q1;
(* ram_style = "block" *) reg [DWIDTH-1:0] mem [0:DEPTH-1];
integer i;
initial begin
if (MIF_HEX != "") begin
$readmemh(MIF_HEX, mem);
end
else if (MIF_BIN != "") begin
$readmemb(MIF_BIN, mem);
end
else begin
for (i = 0; i < DEPTH; i = i + 1) begin
mem[i] = 0;
end
end
end
RTL
reg [DWIDTH-1:0] read_data0_reg;
reg [DWIDTH-1:0] read_data1_reg;
always @(posedge clk) begin
if (wen0) begin
for (i = 0; i < 4; i = i+1) begin
if (wbe0[i])
mem[addr0][i*8 +: 8] <= d0[i*8 +: 8];
end
read_data0_reg <= mem[addr0];
end
end
always @(posedge clk) begin
if (wen1) begin
for (i = 0; i < 4; i = i+1) begin
if (wbe1[i])
mem[addr1][i*8 +: 8] <= d1[i*8 +: 8];
end
read_data1_reg <= mem[addr1];
end
end
assign q0 = mem[addr0];
assign q1 = mem[addr1];
//assign q0 = read_data0_reg;
//assign q1 = read_data1_reg;
endmodule

## Slide 27: RARS example
06.ASYNC_RAM_DP_WBE
`timescale 1ns/1ns
`include "mem_path.vh"
module testbench();
parameter DWIDTH = 32;
parameter AWIDTH = 12;
localparam TIMEOUT_CYCLE = 100_000;
reg clk;
reg [11:0] fetch_addr;
reg [11:0] data_addr;
reg [3:0] byte_enable;
reg [31:0] write_data;
reg data_we;
wire [31:0] imem_inst;
wire [31:0] read_imem_data_mem;
ASYNC_RAM_DP_WBE #(
.DWIDTH (DWIDTH),
.AWIDTH (AWIDTH),
.MIF_HEX ("")
) mem (
.clk (clk),
.addr0 (fetch_addr),
.addr1 (data_addr),
.wbe0 (4'd0),
.wbe1 (byte_enable),
.d0 (32'd0),
.d1 (write_data),
.wen0 (1'b0),
.wen1 (data_we),
.q0 (imem_inst),
.q1 (read_imem_data_mem)
);
Testbench
initial begin
#1;
$readmemh("code.hex", `MEM_PATH.mem, 0, 16384-1);
end
initial clk = 0;
always #(10) clk = ~clk;
reg [255:0] MIF_FILE;
initial
begin
//IM
fetch_addr = 12'd0;
//DM
data_addr = 12'd0;
write_data = 32'd0;
byte_enable = 4'd0;
data_we = 1'd0;
end
initial
begin
//IM
@(negedge clk) fetch_addr = 12'd5;
@(negedge clk) fetch_addr = 12'd10;
@(negedge clk) fetch_addr = 12'd20;
@(negedge clk) fetch_addr = 12'd30;
//DM
@(negedge clk) data_addr = 12'd40; byte_enable = 4'b1111; write_data = 32'hFFFFFFFF; data_we = 1'b0;
@(negedge clk) data_addr = 12'd40; byte_enable = 4'b1111; write_data = 32'hFFFFFFFF; data_we = 1'b1;
@(negedge clk) data_addr = 12'd20; byte_enable = 4'b0111; write_data = 32'hFFFFFFFF; data_we = 1'b0;
@(negedge clk) data_addr = 12'd20; byte_enable = 4'b0111; write_data = 32'hFFFFFFFF; data_we = 1'b1;
// Put your testbench
// Example 10 cases
repeat (2) begin
@(negedge clk);
end
$finish;
end
initial begin
repeat (TIMEOUT_CYCLE) @(posedge clk);
$display("Timeout!");
$finish();
end
initial
begin
$fsdbDumpfile("wave.fsdb");
$fsdbDumpvars(0);
end
endmodule

## Slide 28: RARS example
06.ASYNC_RAM_DP_WBE
이 모듈은 듀얼 포트 램 에 관한 모듈이다, 비동기 신호에 read 동작을 수행하고 동기 신호에 write 동작을 수행 한다. 두 포트 모두 posedge clk 에서 동작을 하고, 쓰기 동작의 경우 wen0 신호가 1 일때만 동작한다. 또한 Wbe0[i] 가 1일 경우 memory 의 특정 주소에 d0 값의 일부가 memory에 작성된다.
RTL comment

## Slide 29: RARS example
06.ASYNC_RAM_DP_WBE
Comment:
fetch-addr을 4부터 시작해서 4씩 증가시켜 메모리에 있는 값을 읽게 만들었다.
Read_imem_data_mem[31:0] 은 포트 1의 출력으로 연결되어있다. 읽기 동작의 경우 data_addr 에 저장된 주소의 데이터를 읽어온다.

## Slide 30: RARS example
07.SYNC_RAM_DP_WBE
module dualport_mem_synch_rw
#(
parameter
BYTE_WIDTH = 8,
ADDRESS_WIDTH = 12,
BYTES = 4,
DATA_WIDTH = BYTE_WIDTH * BYTES,
MIF_HEX = ""
)
(
input [ADDRESS_WIDTH-1:0] addr1,
input [ADDRESS_WIDTH-1:0] addr2,
input [BYTES-1:0] be1,
input [BYTES-1:0] be2,
input [DATA_WIDTH-1:0] data_in1,
input [DATA_WIDTH-1:0] data_in2,
input we1, we2, clk,
output [DATA_WIDTH-1:0] data_out1,
output [DATA_WIDTH-1:0] data_out2
);
localparam DEPTH = 1 << ADDRESS_WIDTH;
// model the RAM with two dimensional packed array
reg [BYTES-1:0][BYTE_WIDTH-1:0] mem[DEPTH-1:0];
reg [DATA_WIDTH-1:0] data_reg1;
reg [DATA_WIDTH-1:0] data_reg2;
integer i;
initial begin
if (MIF_HEX != "") begin
$display("MIF_HEX_PASS");
$readmemh(MIF_HEX, mem);
end
else begin
$display("MIF_HEX_FAIL, 0 initialize");
for (i = 0; i < DEPTH; i = i + 1) begin
mem[i] = 0;
end
end
end
RTL
// port A
always@(posedge clk)
begin
if(we1) begin
// edit this code if using other than four bytes per word
if(be1[0]) mem[addr1][0] <= data_in1[7:0];
if(be1[1]) mem[addr1][1] <= data_in1[15:8];
if(be1[2]) mem[addr1][2] <= data_in1[23:16];
if(be1[3]) mem[addr1][3] <= data_in1[31:24];
end
end
// port B
always@(posedge clk)
begin
if(we2) begin
// edit this code if using other than four bytes per word
if(be2[0]) mem[addr2][0] <= data_in2[7:0];
if(be2[1]) mem[addr2][1] <= data_in2[15:8];
if(be2[2]) mem[addr2][2] <= data_in2[23:16];
if(be2[3]) mem[addr2][3] <= data_in2[31:24];
end
end
// assign data_reg1 = mem[addr1];
// assign data_reg2 = mem[addr2];
always @(posedge clk)
begin
data_reg1 <= mem[addr1];
end
always @(posedge clk)
begin
data_reg2 <= mem[addr2];
end
assign data_out1 = data_reg1;
assign data_out2 = data_reg2;
endmodule

## Slide 31: RARS example
07.SYNC_RAM_DP_WBE
`timescale 1ns/1ns
`include "mem_path.vh"
module testbench();
parameter DWIDTH = 32;
parameter AWIDTH = 12;
localparam TIMEOUT_CYCLE = 100_000;
reg clk;
reg [11:0] fetch_addr;
reg [11:0] data_addr;
reg [3:0] byte_enable;
reg [31:0] write_data;
reg data_we;
wire [31:0] imem_inst;
wire [31:0] read_imem_data_mem;
dualport_mem_synch_rw #(
.DATA_WIDTH (DWIDTH),
.ADDRESS_WIDTH (AWIDTH),
.MIF_HEX ("")
) mem (
.clk (clk),
.addr1 (fetch_addr),
.addr2 (data_addr),
.be1 (4'd0),
.be2 (byte_enable),
.data_in1 (32'd0),
.data_in2 (write_data),
.we1 (1'b0),
.we2 (data_we),
.data_out1(imem_inst),
.data_out2(read_imem_data_mem)
);
testbench
initial begin
#1;
$readmemh("code.hex", `MEM_PATH.mem, 0, 16384-1);
$display("code.hex load done");
end initial clk = 0;
always #(10) clk = ~clk;
initial
begin
//IM
fetch_addr = 12'd0;
//DM
data_addr = 12'd0;
write_data = 32'd0;
byte_enable = 4'd0;
data_we = 1'd0;
end
initial
begin
//IM
@(negedge clk) fetch_addr = 12'd5;
@(negedge clk) fetch_addr = 12'd10;
@(negedge clk) fetch_addr = 12'd20;
@(negedge clk) fetch_addr = 12'd30;
@(negedge clk) fetch_addr = 12'd40;
@(negedge clk) fetch_addr = 12'd50; //DM
@(negedge clk) data_addr = 12'd10; byte_enable = 4'b1111; write_data = 32'hFFFFFFFF; data_we = 1'b0;
@(negedge clk) data_addr = 12'd10; byte_enable = 4'b1111; write_data = 32'hFFFFFFFF; data_we = 1'b1;
@(negedge clk) data_addr = 12'd10; byte_enable = 4'b1111; write_data = 32'hFFFFFFFF; data_we = 1'b0;
@(negedge clk) data_addr = 12'd20; byte_enable = 4'b0111; write_data = 32'hFFFFFFFF; data_we = 1'b0;
@(negedge clk) data_addr = 12'd20; byte_enable = 4'b0111; write_data = 32'hFFFFFFFF; data_we = 1'b1;
@(negedge clk) data_addr = 12'd20; byte_enable = 4'b0111; write_data = 32'hFFFFFFFF; data_we = 1'b0;
@(negedge clk) data_addr = 12'd30; byte_enable = 4'b0011; write_data = 32'hFFFFFFFF; data_we = 1'b0;
@(negedge clk) data_addr = 12'd30; byte_enable = 4'b0011; write_data = 32'hFFFFFFFF; data_we = 1'b1;
@(negedge clk) data_addr = 12'd30; byte_enable = 4'b0011; write_data = 32'hFFFFFFFF; data_we = 1'b0;
@(negedge clk) data_addr = 12'd40; byte_enable = 4'b0001; write_data = 32'hFFFFFFFF; data_we = 1'b0;
@(negedge clk) data_addr = 12'd40; byte_enable = 4'b0001; write_data = 32'hFFFFFFFF; data_we = 1'b1;
@(negedge clk) data_addr = 12'd40; byte_enable = 4'b0001; write_data = 32'hFFFFFFFF; data_we = 1'b0;
// Put your testbench
// Example 10 cases repeat (2) begin
@(negedge clk);
end $finish;
end
initial
begin
#5 $display("////test start////");
end
initial begin
repeat (TIMEOUT_CYCLE) @(posedge clk);
$display("Timeout!");
$finish();
end
initial
begin
$fsdbDumpfile("wave.fsdb");
$fsdbDumpvars(0);
end
endmodule

## Slide 32: RARS example
07.SYNC_RAM_DP_WBE
We1 이 활성화되면 addr1 주소에 해당하는 메모리 위치에 data_in1 의 값을 쓰고 we2가 활성화되면 addr2주소에 data_in2의 값을 씀
읽기동작은 posedge clk 마다 addr1,addr2 주소의 값을 data_reg1 과 data_reg2 레지스터에 저장후 data_out을 통해 출력
RTL comment

## Slide 33: RARS example
07.SYNC_RAM_DP_WBE
Comment:
byte enable 을 통해서 출력 하는 데이터의 비트 수를 지정해주었다. Data_we 가 0 일경우 읽기 동작을 하며, 쓰기동작은 data_we 가 1일 경우이다. Fetch_addr 신호는 바뀐다면 negedge 에서 값이 바뀌었을 경우 imem_inst 라는 신호에서 출력이 변하게 된다.

## Slide 34: RARS example
08.SYNC_RAM_DP_WBE_dualclk
module dualport_mem_synch_rw_dualclk
#(
parameter
BYTE_WIDTH = 8,
ADDRESS_WIDTH = 12,
BYTES = 4,
DATA_WIDTH = BYTE_WIDTH * BYTES,
MIF_HEX = "",
MIF_BIN = ""
)
(
input [ADDRESS_WIDTH-1:0] addr1,
input [ADDRESS_WIDTH-1:0] addr2,
input [BYTES-1:0] be1,
input [BYTES-1:0] be2,
input [DATA_WIDTH-1:0] data_in1,
input [DATA_WIDTH-1:0] data_in2,
input we1, we2, clk1, clk2,
output [DATA_WIDTH-1:0] data_out1,
output [DATA_WIDTH-1:0] data_out2
);
localparam DEPTH = 1 << ADDRESS_WIDTH;
// model the RAM with two dimensional packed array
reg [BYTES-1:0][BYTE_WIDTH-1:0] mem[DEPTH-1:0];
reg [DATA_WIDTH-1:0] data_reg1;
reg [DATA_WIDTH-1:0] data_reg2;
integer i;
initial begin
if (MIF_HEX != "") begin
$display("MIF_HEX_PASS");
$readmemh(MIF_HEX, mem);
end
else if (MIF_BIN != "") begin
$readmemb(MIF_BIN, mem);
end
else begin
$display("MIF_HEX_FAIL, 0 initialize");
for (i = 0; i < DEPTH; i = i + 1) begin
mem[i] = 0;
end
end
end
RTL
// port A
always@(posedge clk1)
begin
if(we1) begin
// edit this code if using other than four bytes per word
if(be1[0]) mem[addr1][0] <= data_in1[7:0];
if(be1[1]) mem[addr1][1] <= data_in1[15:8];
if(be1[2]) mem[addr1][2] <= data_in1[23:16];
if(be1[3]) mem[addr1][3] <= data_in1[31:24];
end
end
// port B
always@(posedge clk2)
begin
if(we2) begin
// edit this code if using other than four bytes per word
if(be2[0]) mem[addr2][0] <= data_in2[7:0];
if(be2[1]) mem[addr2][1] <= data_in2[15:8];
if(be2[2]) mem[addr2][2] <= data_in2[23:16];
if(be2[3]) mem[addr2][3] <= data_in2[31:24];
end
end
// assign data_reg1 = mem[addr1];
// assign data_reg2 = mem[addr2];
always @(posedge clk1)
begin
data_reg1 <= mem[addr1];
end
always @(posedge clk2)
begin
data_reg2 <= mem[addr2];
end
assign data_out1 = data_reg1;
assign data_out2 = data_reg2;
endmodule

## Slide 35: RARS example
08.SYNC_RAM_DP_WBE_dualclk
`timescale 1ns/1ns
`include "mem_path.vh"
module testbench();
parameter DWIDTH = 32;
parameter AWIDTH = 12;
localparam TIMEOUT_CYCLE = 100_000;
reg clk_read;
reg clk_write;
reg [11:0] fetch_addr;
reg [11:0] data_addr;
reg [3:0] byte_enable;
reg [31:0] write_data;
reg data_we;
wire [31:0] imem_inst;
wire [31:0] read_imem_data_mem;
dualport_mem_synch_rw_dualclk #(
.DATA_WIDTH (DWIDTH),
.ADDRESS_WIDTH (AWIDTH),
.MIF_HEX ("")
) mem (
.clk1 (clk_read),
.clk2 (clk_write),
.addr1 (fetch_addr),
.addr2 (data_addr),
.be1 (4'd0),
.be2 (byte_enable),
.data_in1 (32'd0),
.data_in2 (write_data),
.we1 (1'b0),
.we2 (data_we),
.data_out1(imem_inst),
.data_out2(read_imem_data_mem)
);
initial begin
#1;
$readmemh("code.hex", `MEM_PATH.mem, 0, 16384-1);
end
testbench
initial begin
clk_read = 0;
clk_write = 0;
end
always #(7) clk_read = ~clk_read;
always #(12) clk_write = ~clk_write;
initial
begin
//IM
fetch_addr = 12'd0;
//DM
data_addr = 12'd0;
write_data = 32'd0;
byte_enable = 4'd0;
data_we = 1'd0;
end
initial
begin
//IM
@(negedge clk_read) fetch_addr = 12'd5;
@(negedge clk_read) fetch_addr = 12'd10;
@(negedge clk_read) fetch_addr = 12'd20;
@(negedge clk_read) fetch_addr = 12'd30;
//DM
@(negedge clk_write) data_addr = 12'd40; byte_enable = 4'b1111; write_data = 32'hFFFFFFFF; data_we = 1'b0;
@(negedge clk_write) data_addr = 12'd40; byte_enable = 4'b1111; write_data = 32'hFFFFFFFF; data_we = 1'b1;
@(negedge clk_write) data_addr = 12'd40; byte_enable = 4'b1111; write_data = 32'hFFFFFFFF; data_we = 1'b1;
@(negedge clk_write) data_addr = 12'd20; byte_enable = 4'b0111; write_data = 32'hFFFFFFFF; data_we = 1'b0;
@(negedge clk_write) data_addr = 12'd20; byte_enable = 4'b0111; write_data = 32'hFFFFFFFF; data_we = 1'b1;
@(negedge clk_write) data_addr = 12'd20; byte_enable = 4'b0111; write_data = 32'hFFFFFFFF; data_we = 1'b1;
// Put your testbench
// Example 10 cases repeat (2) begin
@(negedge clk_write);
end
$finish;
end
initial
begin
#5 $display("////test start////");
#250
$finish;
end
initial begin
repeat (TIMEOUT_CYCLE) @(posedge clk_read);
$display("Timeout!");
$finish();
end
initial
begin
$fsdbDumpfile("wave.fsdb");
$fsdbDumpvars(0);
end
endmodule

## Slide 36: RARS example
08.SYNC_RAM_DP_WBE_dualclk
이 코드는 두개의 클럭으로 동작하는 Dual port ram 이다. Byte enable 을 통해서 메모리에 입력할 데이터의 범위를 정할 수 있다. 테스트 벤치에선 clk_read 와 clk_write로 구분하여 두 클럭이 쓰기와 읽기를 따로 구분하게 만들었다.
comment

## Slide 37: RARS example
08.SYNC_RAM_DP_WBE_dualclk
Comment:
clk_read 의 negedge 에 fetch_addr 을 변화시켜 메모리에서 데이터를 읽어오고 있디.(imem_inst)
Data_we 값이 1이 되니 byte_enable에 영향을 받은 데이터를 메모리에 써주고 있디.(read_imem_data_mem)